ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ОПРЕМА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОПРЕМА „PURGE AND TRAP“ са аутосамплером

број: ЈНД-III/2021

Назив добра / Техничка спецификација

Основни подаци: „PURGE AND TRAP“ СА АУТОСАМПЛЕРОМ

Мерни принцип: Уређај за припрему и концентровање течних и чврстих узорака

Техничке карактеристике уређаја: Аутосамплер капацитета: минимум 80 места за 40mL бочице за узорке Purge and trap уређај мора да има могућност рада са течним и чврстим узорцима Уграђена контрола протока гаса за пурговање. Протоци гаса морају бити саставни део методе Запремина течних узорака: варијабилна од 1mL до 25mL Програмирано аутоматско разблаживање узорака Аутоматски бланк узорак Аутоматско испирање линије узорка са смешом метанола и топле дејонизоване воде у претходно дефинисаном односу Грејање бочице за чврсте узорке у опсегу од 35°С – 80°С или ширем Могућност мешања чврстог узорка у бочици различитим брзинама мешања Могућност аутоматске метанолне екстракције висококонцентрованих узорака земљишта Уграђени дијагностички тестови за проверу заптивености целокупног уређаја Повезивање purge and trap уређаја на постојећи GC/MSD тип 6850/5975C произвођача Agilent Technologies Да је purge and trap уређај софтверски контролисан, компатибилан са постојећим GC/MSD softverom - MSD Chemstation, произвођача Agilent Technologies Сет потрошног материјала неопходног за инсталацију апарата укључујући двеста бочица за узорке Сет адекватног алата потребног за одржавање апaрата

Понуђач по питању техничке спецификације треба испунити следеће минималне услове:

- Понуђач је дужан да уз понуду  достави техничке спецификације / брошуре / каталоге произвођача, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика / услова. У супротном понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом са битним недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.

- Изабрани  Понуђач је у обавези да испоручи добра - опрему у складу са понудом, која квалитативно и технички одговарају захтеваним условима из документације.

Уколико се докаже да ипоручена опрема не задовољава све елементе из техничке спецификације наручилац задржава право да опрему врати без надокнаде.

- Гарантни рок најмање 24 месеци од дана инсталације.

Понуђач по питању професионалне способности треба испунити следеће минималне услове:

а)   Да располаже потребним кадровским капацитетима. Да понуђач има минимум једног сервисера у Републици Србији са важећим сертификатом за инсталацију и одржавање опреме која се набавља,  издатим од произвођача који је потребно доставити као доказ. Сервисер треба да изврши основну и апликативну обуку за рад на опреми.

в)  Да је у претходне 3 године  (2018, 2019 и 2020)  понуђач реализовао минимум два уговора о продаји  и постпродајном сервисном одржавању опреме понуђеног произвођача на територији републике Србије. Као доказ доставити склопљене уговоре или важеће потврде наручиоца о испорученим добрима.

г) Да у оквиру понуде достави Изјаву да ће понуђач обезбеди излазак сервисера на терен у року од 24 сата (не рачунајући нерадне дане – викенд и празници) од пријаве квара.

д)  Да у оквиру понуде достави Изјаву: да се обавезује да буде способан да у наредних 7 (седам) година може да пружи услуге сервиса и добављање резервних делова за опрему од датума инсталације уређаја.

Након испоруке потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему (у даљем тексту: Записник) који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Понуђача којем уговор буде додељен. Записник представља основ за испостављање рачуна на адресу.

Напомена: Понуђено добро које не поседује захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери.

Одговорно лице понуђача:

___________________________